永嘉县10月份县级以上河道

水质检测报告（61条）

Test  Report

编号：2016水606

样 品 名 称                河 水

项 目 名 称       永嘉县县级河道水质检测

委 托 单 位             永嘉县水利局

检 测 类 别               抽样检测

报 告 日 期          2016年10月28日

浙江省第十一地质大队

（盖 章）

浙 江 省 第 十 一 地 质 大 队

检 验/检 测 报 告

2016水606

共8页  第 1页

| 样品名称 | 河水 | 检验/检测类别 | 抽样检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 永嘉县水利局 | 样品状态 | 液态 |
| 采样日期 | 2016.10.12-26 | 采 样 人 | 于富国、徐恩伟 |
| 检验/检测场所 | 溶解氧、透明度现场检测 高锰酸盐指数、氨氮、总磷实验室检测 | 样品数量 | 61个 |
| 检验/检测环境 | 室温20℃-25℃ 湿度50%-60% | 检验/检测日期 | 2016.10.12-27 |
| 检验/检测项目 | 溶解氧、 总磷、 氨氮 、高锰酸盐指数、透明度 |
| 检验/检测依据 | 水质 溶解氧的测定 电化学法 HJ 506-2009 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 《塞氏盘法》 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2006年） |
| 检验/检测设备 | 溶解氧测定仪YSI-58 UV-1601 紫外分光光度计 塞氏圆盘 |
| 检 验 / 检 测 报 告 说 明 | 浙江省第十一地质大队受永嘉县水利局的委托，于2016年10月12日至26日对永嘉县61条市县级河道进行采样监测，监测结果见2-8页。 （检验/检测报告专用章） 签发日期： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

检测：             审核：             批准：

浙江省第十一地质大队

检 验/检 测 报 告

第2页

| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 上塘中心城区管委会 |
| S162738 | 1 | 鹅浦溪 | 28°9′33″ | 120°41′46.6″ | 劣V类 | 劣Ⅴ类 | 5.36 | 1.60 | 2.50 | 0.29 | 32 |
| 二 | 三江商务区 |
| S162739 | 2 | 半岭溪 （罗溪河） | 28°4′27″ | 120°43′11″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 8.56 | 1.75 | 0.47 | 0.10 | 35 |
| S162740 | 3 | 罗东河 | 28°4′32″ | 120°43′13″ | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 7.93 | 1.83 | 1.10 | 0.15 | 30 |
| 三 | 桥头镇 |
| S162741 | 4 | 菇溪 | 28°9′28″ | 120°29′8″ | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | 6.85 | 1.35 | 0.58 | 0.09 | 35 |
| S162742 | 5 | 坦头溪 | 28°10′15″ | 120°28′50″ | 劣Ⅴ类 | Ⅱ类 | 7.15 | 1.19 | 0.37 | 0.08 | >60 |
| 四 | 桥下镇 |
| S162743 | 6 | 昆阳溪 | 28°16′37″ | 120°36′63″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.94 | 1.27 | 0.27 | 2.78 | 65 |
| S162744 | 7 | 西溪 | 28°10′8″ | 120°33′12″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.32 | 0.62 | 0.04 | 0.09 | 85 |

第3页

| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S162745 | 8 | 徐岙溪 | 28°11′15″ | 120°32′55″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.13 | 0.75 | 0.05 | 0.07 | >100 |
| S162746 | 9 | 樟岙溪 | 28°11′11″ | 120°35′10″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.15 | 0.57 | 0.15 | 0.09 | 68 |
| S162747 | 10 | 小京岙溪 | 28°8′56″ | 120°34′31″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.75 | 0.78 | 0.05 | 0.09 | 75 |
| 五 | 岩头镇 |
| S162748 | 11 | 五尺溪 | 28°20′45″ | 120°44′8″ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.08 | 0.57 | 0.03 | 0.09 | >100 |
| S162749 | 12 | 横坑溪 | 28°19′46″ | 120°44′4″ | Ⅰ类 | Ⅲ类 | 6.89 | 0.86 | 0.52 | 0.14 | 27 |
| S162750 | 13 | 龙溪 | 28°20′55″ | 120°41′58″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 6.60 | 0.77 | 0.06 | 0.10 | >100 |
| 六 | 沙头镇 |
| S162751 | 14 | 花坦溪 | 28°16′16″ | 120°46′22.9″ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.39 | 0.81 | 0.05 | 0.07 | 78 |
| S162752 | 15 | 楠溪江 （河口段） | 28°10′55.8″ | 120°44′38.4″ | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 7.59 | 0.97 | 0.12 | 0.09 | 72 |
| S162753 | 16 | 古庙溪 | 28°13′36″ | 120°46′20.2″ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.47 | 0.45 | <0.02 | 0.04 | 85 |
| 七 | 枫林镇 |
| S162754 | 17 | 枫孤溪 | 28°18′29.6″ | 120°45′59.4″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.45 | 0.81 | 0.10 | 0.09 | 82 |

第4页

| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八 | 岩坦镇 |
| S162755 | 18 | 楠溪江 （大楠溪） | 28°15′05″ | 120°44′02″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.36 | 0.81 | 0.02 | 0.06 | 72 |
| S162756 | 19 | 张溪 | 28°25′28″ | 120°46′13″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.37 | 0.78 | 0.05 | 0.08 | >100 |
| S162757 | 20 | 大源溪 | 28°25′32″ | 120°42′35″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 7.65 | 0.80 | 0.05 | 0.06 | >100 |
| S162758 | 21 | 岩坦溪 | 28°25′31″ | 120°43′11″ | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 7.57 | 0.67 | 0.04 | 0.03 | 110 |
| S162759 | 22 | 山早溪 | 28°25′00″ | 120°43′9″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.54 | 0.62 | <0.02 | 0.07 | 180 |
| S162760 | 23 | 潘坑溪 （佳溪） | 28°28′31″ | 120°33′46″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.52 | 0.78 | 0.10 | 0.07 | 65 |
| S162761 | 24 | 深龙溪 （聋耳溪） | 28°30′16″ | 120°38′00″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.77 | 0.67 | <0.02 | 0.06 | >100 |
| 九 | 大若岩镇 |
| S162762 | 25 | 水云溪 | 28°17′6″ | 120°38′13″ | 劣Ⅴ类 | Ⅱ类 | 8.43 | 0.33 | 0.07 | 0.08 | 65 |
| S162763 | 26 | 藤溪 | 28°16′5″ | 120°39′12″ | 劣Ⅴ类 | Ⅱ类 | 8.25 | 0.29 | <0.02 | 0.06 | 54 |

第5页

| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十 | 碧莲镇 |
| S162764 | 27 | 山坑溪 | 28°20′46″ | 120°30′53″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 8.67 | 0.60 | <0.02 | 0.07 | 85 |
| S162765 | 28 | 澄田溪 | 28°18′50″ | 120°33′33″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.18 | 0.64 | 0.18 | 0.09 | 42 |
| S162766 | 29 | 茗岙溪 | 28°18′43″ | 120°33′8″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 8.40 | 1.43 | 0.08 | 0.10 | >100 |
| 十一 | 巽宅镇 |
| S162767 | 30 | 楠溪江 （小楠溪） | 28°15′50″ | 120°42′29″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 8.34 | 0.73 | 0.12 | 0.07 | 52 |
| S162768 | 31 | 石染溪 | 28°20′26″ | 120°29′8″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.36 | 0.62 | 0.04 | 0.06 | 78 |
| S162769 | 32 | 金溪 | 28°20′47″ | 120°29′7″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 8.72 | 1.14 | 0.23 | 0.07 | 55 |
| 十二 | 鹤盛镇 |
| S162770 | 33 | 鹤盛溪 （东皋溪） | 28°21′46.5″ | 120°46′4.4″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.34 | 0.77 | 0.05 | 0.05 | 79 |
| S162771 | 34 | 大矼溪 | 28°23′14.5″ | 120°53′47.1″ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.07 | 0.66 | 0.05 | 0.06 | 75 |
| S162772 | 35 | 岩上溪 | 28°21′47.6″ | 120°52′6.2″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.15 | 1.10 | 0.02 | 0.04 | 72 |

第6页

| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十三 | 东城街道 |
| S162773 | 36 | 陡门溪 | 28°10′31.1″ | 120°45′50.9″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 7.53 | 1.30 | 0.10 | 0.07 | 82 |
| 十四 | 南城街道 |
| S162774 | 37 | 中塘溪 | 28°8′40.6″ | 120°39′54.2″ | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | 6.02 | 1.43 | 1.34 | 0.28 | 76 |
| S162775 | 38 | 下塘溪 | 28°8′17.8″ | 120°41′39.4″ | Ⅲ类 | Ⅴ类 | 2.16 | 3.71 | 0.90 | 0.21 | 75 |
| S162776 | 39 | 新民河 | 28°7′55″ | 120°44′1.7″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 7.09 | 1.02 | 0.16 | 0.18 | 78 |
| 十五 | 乌牛街道 |
| S162777 | 40 | 乌牛溪 | 28°3′31″ | 120°48′31″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 8.16 | 1.91 | 0.39 | 0.13 | 37 |
| S162778 | 41 | 西岙溪 | 28°6′7″ | 120°48′05″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 9.07 | 1.62 | 0.61 | 0.06 | 25 |
| S162779 | 42 | 横屿河 | 28°4′40″ | 120°48′20″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 7.62 | 1.91 | 0.57 | 0.15 | 22 |
| S162780 | 43 | 下庵溪坑 | 28°6′6″ | 120°48′1″ | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 8.94 | 1.95 | 1.05 | 0.12 | 28 |

第7页

| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六 | 黄田街道 |
| S162781 | 44 | 洞桥浦 | 28°9′45″ | 120°41′22″ | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 8.14 | 3.07 | 1.50 | 0.28 | 24 |
| S162782 | 45 | 千东河 | 28°4′5″ | 120°41′1″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 3.84 | 6.00 | 7.01 | 0.84 | 32 |
| S162783 | 46 | 雅林浦 | 28°4′6″ | 120°41′41″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 8.78 | 7.13 | 3.06 | 0.44 | >20 |
| 十七 | 瓯北街道 |
| S162784 | 47 | 罗浦礁大河 | 28°3′21.9″ | 120°37′4.7″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 2.97 | 6.67 | 8.59 | 0.69 | 34 |
| S162785 | 48 | 张堡浦 | 28°2′49.8″ | 120°36′13.6″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.76 | 2.37 | 2.33 | 0.31 | 29 |
| S162786 | 49 | 浦西河 | 28°2′52.4″ | 120°37′20.4″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 3.36 | 4.85 | 10.06 | 0.66 | 34 |
| S162787 | 50 | 后垟浦 | 28°2′43.8″ | 120°37′58.2″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 2.08 | 18.66 | 30.04 | 3.57 | 21 |
| S162788 | 51 | 礁头浦 | 28°4′12.4″ | 120°36′19.0″ | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | 7.35 | 1.67 | 0.88 | 0.13 | 25 |
| S162789 | 52 | 后周浦 | 28°4′16.2″ | 120°36′33.4″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 5.56 | 2.27 | 2.89 | 0.22 | 27 |
| S162790 | 53 | 礁下浦 | 28°3′38.3″ | 120°36′29.9″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.95 | 2.27 | 2.39 | 0.49 | 30 |
| S162791 | 54 | 上河浦 | 28°2′35.7″ | 120°36′36.6″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 3.53 | 6.00 | 6.80 | 0.90 | 43 |

第8页

| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 上月 水质 | 本月 水质 | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S162792 | 55 | 白水浦 | 28°3′46.5″ | 120°38′14.2″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 5.48 | 5.48 | 3.68 | 0.37 | 42 |
| S162793 | 56 | 芦桥浦 （珠岙河） | 28°2′33.1″ | 120°39′6.3″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 5.13 | 12.67 | 35.63 | 3.38 | 21 |
| S162794 | 57 | 龙新河 | 28°2′35.9″ | 120°38′33.5″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 2.23 | 9.91 | 15.05 | 1.43 | 33 |
| S162795 | 58 | 罗浮浦 | 28°2′36.5″ | 120°39′13.1″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 2.98 | 6.31 | 11.82 | 0.74 | 29 |
| S162796 | 59 | 三闸湖 | 28°2′15.1″ | 120°36′41.0″ | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 5.92 | 0.97 | 0.04 | 0.07 | 65 |
| S162797 | 60 | 小东浦 | 28°2′46.9″ | 120°39′15.7″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 2.11 | 14.62 | 29.75 | 3.02 | 23 |
| 十八 | 金溪镇 |
| S162798 | 61 | 洪源溪 | 28°13′6″ | 120°30′52″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.04 | 0.62 | <0.02 | 0.08 | >100 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |

制表：                             校核：                        日期：

一、水质分类

依照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定，地面水使用目的和保护目标，中国地面水分六大类；

I类水：主要适用于源头水，国家自然保护区；

II类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地一级保护区，珍稀水生生物栖息地，鱼虾类产卵场，仔稚幼鱼的索饵场等；

III类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地二级保护区，鱼虾类越冬、回游通道，水产养殖区等渔业水域及游泳区；

IV类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

V类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

劣Ⅴ类：污染程度已超过V类的水，水质极差。

地表水环境质量标准基本项目标准限值    单位:mg/L

| 序号 | 项目 | 分级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 1 | 高锰酸盐指数 | ≤2 | ≤4 | ≤6 | ≤10 | ≤15 | ＞15 |
| 2 | 氨氮(NH4) | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 3 | 总磷 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 | ＞0.4 |
| 4 | 溶解氧 | ≥90%或7.5 | ≥6 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ＜2 |

二、永嘉区域61条县级以上河道类别分析

1.上塘中心城区管委会共1条河道，鹅浦溪为劣Ⅴ类水。

2.三江商务区共2条河道，其中半岭溪（罗溪河）为Ⅲ类水；罗东河为Ⅳ类水。

3.桥头镇共2条河道，其中菇溪为Ⅲ类水；坦头溪为Ⅱ类水。

4.桥下镇共5条河道，其中昆阳溪为劣Ⅴ类水；西溪、徐岙溪、樟岙溪、小京岙溪为Ⅱ类水。

5.岩头镇共3条河道，其中五尺溪为Ⅱ类水；横坑溪、龙溪为Ⅲ类水。

6.沙头镇共3条河道，其中花坦溪、古庙溪、楠溪江（河口段）为Ⅱ类水。

7.枫林镇共1条河道，枫孤溪为Ⅱ类水。

8. 岩坦镇共7条河道，其中楠溪江（大楠溪）、张溪、大源溪、岩坦溪、山早溪、潘坑溪（佳溪）、深龙溪（聋耳溪）为Ⅱ类水。

9.大若岩镇共2条河道，其中水云溪、藤溪为Ⅱ类水。

10.碧莲镇共3条河道，其中山坑溪、澄田溪、茗岙溪为Ⅱ类水。

11.巽宅镇共3条河道，其中楠溪江（小楠溪）、石染溪、金溪为Ⅱ类水。

12.鹤盛镇共3条河道，其中鹤盛溪（东皋溪）、大矼溪、岩上溪为Ⅱ类水。

13.东城街道共1条河道，陡门溪为Ⅱ类水。

14.南城街道共3条河道，其中中塘溪为Ⅳ类水；下塘溪为Ⅴ类水；新民河为Ⅲ类水。

15.乌牛街道共4条河道，其中乌牛溪、西岙溪、横屿河为Ⅲ类水；下庵溪坑为Ⅳ类水。

16.黄田街道共3条河道，其中洞桥浦为Ⅳ类水，千东河、雅林浦为劣Ⅴ类水。

17.瓯北街道共14条河道，其中罗浦礁大河、张堡浦、浦西河、后垟浦、后周浦、礁下浦、上河浦、白水浦、芦桥浦（珠岙河）、龙新河、罗浮浦、小东浦为劣Ⅴ类水；礁头浦、三闸湖为Ⅲ类水。

18.金溪镇共1条河道，洪源溪为Ⅱ类水。

三、10月份永嘉县“河长制”河道水质检测数据总结

2016年10月份永嘉县61条“河长制”河道，其中：

Ⅱ类水29条：桥头镇1条，桥下镇4条，岩头镇1条，沙头镇3条，枫林镇1条，岩坦镇7条，大若岩镇2条，碧莲镇3条，巽宅镇3条，鹤盛镇3条，东城街道1条，金溪镇1条，占49%。

Ⅲ类水10条：三江商务区1条，桥头镇1条，岩头镇2条，南城街道1条，乌牛街道3条，瓯北街道2条，占16%。

Ⅳ类水4条：三江商务区1条，南城街道1条，乌牛街道1条，黄田街道1条，占7%。

Ⅴ类1条：南城街道1条，占2%。

劣Ⅴ类水15条：桥下镇1条，黄田街道2条，瓯北街道12条，占26%。

较之上月，本月15条河道水质变好，34条水质不变，12条河道水质变差，其中三江商务区1条，岩头镇3条，沙头镇2条，鹤盛镇1条，南城街道2条，乌牛街道3条。