永嘉县4月份垃圾河道

水质检测报告（62条）

Test  Report

编号：2018水334

样 品 名 称                河 水

项 目 名 称       永嘉县垃圾河道水质检测

委 托 单 位             永嘉县水利局

检 测 类 别             抽样检验/检测

报 告 日 期          2018年04月30日

浙江省第十一地质大队

（盖 章）

浙 江 省 第 十 一 地 质 大 队

检 验/检 测 报 告

2018水334

共8页  第 1页

| 样品名称 | 河水 | 检验/检测类别 | 抽样检验/检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 永嘉县水利局 | 样品状态 | 液态 |
| 采样日期 | 2018.04.02-28 | 采 样 人 | 程烜、徐恩伟 |
| 检验/检测场所 | 透明度现场检测 pH值、高锰酸盐指数、氨氮、总磷实验室检测 | 样品数量 | 62个 |
| 检验/检测环境 | 室温22℃ 湿度60% | 检验/检测日期 | 2018.04.02-29 |
| 检验/检测项目 | pH值、 总磷、 氨氮 、高锰酸盐指数、透明度 |
| 检验/检测依据 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 水质 透明度的测定《塞氏盘法》 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版）国家环保总局（2006年） |
| 检验/检测设备 | pHS-3E pH计 UV-1601 紫外分光光度计 塞氏圆盘 |
| 检 验 / 检 测 报 告 说 明 | 浙江省第十一地质大队受永嘉县水利局的委托，于2018年4月 02 日至28日对永嘉县62条垃圾河道进行采样监测，监测结果见2-8页。 （检验/检测报告专用章） 签发日期： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

检测：               审核：               批准：

| 浙江省第十一地质大队 |
| --- |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水334 |
| 共8页 第2页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 2月 水质 | 本月 水质 | pH值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| 一 | 上塘中心城区管委会 |
| S181776 | 1 | 鹅浦溪北 | 28°9′33″ | 120°41′46.6″ | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 7.21 | 3.15 | 2.10 | 0.43 | 37 |
| 二 | 北城街道 |
| S181777 | 2 | 路口溪 | 28°10′42.2″ | 120°40′28.8″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 7.63 | 4.43 | <0.02 | 0.08 | 47 |
| S181778 | 3 | 戈田浦北 | 28°9′30.8″ | 120°40′52″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.25 | 4.06 | 2.75 | 0.53 | 52 |
| S181779 | 4 | 大亨溪 | 28°11′24.1″ | 120°38′56.5″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.47 | 1.39 | <0.02 | 0.07 | >100 |
| S181780 | 5 | 杭郭溪 | 28°10′44.4″ | 120°40′18.4″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.58 | 2.89 | <0.02 | 0.10 | 65 |
| 三 | 三江街道 |
| S181781 | 6 | G104挂彩 纵河 | 28°2′11″ | 120°44′31″ | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 6.86 | 6.06 | 0.49 | 0.17 | 42 |
| S181782 | 7 | 中村纵河 | 28°2′12″ | 120°44′12″ | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 6.54 | 5.14 | 0.46 | 0.28 | 18 |
| S181783 | 8 | 梅园浦 | 28°2′29″ | 120°42′58″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.79 | 2.97 | 0.32 | 0.09 | 39 |
| S181784 | 9 | 长岙浦 | 28°2′37″ | 120°42′4″ | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 7.95 | 9.89 | 0.41 | 0.22 | 43 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水334 |
| 共8页 第3页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 2月 水质 | 本月 水质 | pH值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S181785 | 10 | 后江河 | 28°3′17″ | 120°41′22″ | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 7.24 | 4.19 | 1.04 | 0.27 | 19 |
| S181786 | 11 | 浦东河 | 28°3′1″ | 120°41′8″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 8.91 | 9.46 | 9.80 | 0.90 | 70 |
| S181787 | 12 | 浦东港儿河 | 28°2′44″ | 120°41′8″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.03 | 16.8 | 12.6 | 1.32 | 35 |
| S181788 | 13 | 江头河 | 28°3′10″ | 120°40′44.8″ | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 7.24 | 6.31 | 6.30 | 0.81 | 37 |
| S181789 | 14 | 半岭溪 | 28°4′27″ | 120°43′11″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 7.47 | 3.24 | 0.72 | 0.14 | 50 |
| S181790 | 15 | 北岙河 | 28°4′47″ | 120°43′3″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.34 | 2.89 | 0.25 | 0.10 | 53 |
| S181791 | 16 | 缪北河道 | 28°5′9″ | 120°42′33″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.09 | 14.2 | 10.3 | 2.78 | 33 |
| S181792 | 17 | 黄岙河 | 28°5′28″ | 120°42′1″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.79 | 7.26 | 1.31 | 0.45 | 22 |
| S181793 | 18 | 箬岙底河 | 28°6′35″ | 120°42′32″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.94 | 7.29 | 5.24 | 0.29 | 34 |
| S181794 | 19 | 箬岙河 | 28°6′50″ | 120°42′37″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 8.19 | 8.11 | 4.17 | 0.45 | 34 |
| 四 | 桥头镇 |
| S181795 | 20 | 坦头溪 | 28°10′15″ | 120°28′50″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 6.95 | 0.60 | 0.05 | 0.08 | 51 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水334 |
| 共8页 第4页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 2月 水质 | 本月 水质 | pH值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S181796 | 21 | 窑底河 | 28°10′24.6″ | 120°27′58″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.81 | 1.88 | 2.75 | 0.30 | 38 |
| 五 | 桥下镇 |
| S181797 | 22 | 小京岙 至岩下 | 28°8′22″ | 120°33′60″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 7.35 | 2.26 | 0.15 | 0.10 | >100 |
| S181798 | 23 | 小京岙溪 | 28°8′56″ | 120°34′31″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 7.21 | 0.75 | 0.24 | 0.11 | >100 |
| S181799 | 24 | 梅岙河 | 28°6′43″ | 120°34′43″ | Ⅴ类 | Ⅱ类 | 6.98 | 0.70 | 0.30 | 0.10 | 21 |
| S181800 | 25 | 六岙河道 | 28°5′47″ | 120°35′49″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.81 | 0.58 | 4.84 | 0.44 | 20 |
| S181801 | 26 | 西溪 | 28°10′8″ | 120°33′12″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 7.50 | 1.54 | 0.34 | 0.15 | >100 |
| S181802 | 27 | 玩具市场 桥边段 | 28°7′50″ | 120°33′37″ | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 6.93 | 2.11 | 0.84 | 0.08 | 20 |
| 六 | 岩头镇 |
| S181803 | 28 | 鲤溪河 | 28°24′27″ | 120°46′20″ | Ⅲ类 | Ⅴ类 | 6.67 | 4.74 | 1.47 | 0.36 | >100 |
| S181804 | 29 | 张溪溪 | 28°25′28″ | 120°46′13″ | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 7.09 | 1.17 | <0.02 | <0.02 | >100 |
| S181805 | 30 | 苍坡溪 | 28°20′43.4″ | 120°44′8.5″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 6.81 | 2.38 | 0.10 | 0.06 | 48 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水334 |
| 共8页 第5页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 2月 水质 | 本月 水质 | pH值 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S181806 | 31 | 五尺溪 | 28°20′45″ | 120°44′8″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.04 | 1.51 | 0.03 | 0.04 | >100 |
| 七 | 沙头镇 |
| S181807 | 32 | 大楠溪 | 28°15′05″ | 120°44′02″ | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 7.10 | 1.84 | 0.04 | <0.02 | >100 |
| S181808 | 33 | 小楠溪 | 28°15′50″ | 120°42′29″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 7.18 | 3.05 | 0.88 | 0.07 | >100 |
| S181809 | 34 | 楠溪江 （河口段） | 28°3′37.8″ | 120°40′37.0″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.92 | 1.71 | 0.10 | 0.04 | 24 |
| S181810 | 35 | 花坦溪 | 28°16′16″ | 120°46′22.9″ | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 7.14 | 0.83 | 0.04 | <0.02 | >100 |
| S181811 | 36 | 古庙溪 | 28°13′36″ | 120°46′20.2″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.32 | 2.21 | 0.13 | 0.07 | >100 |
| 八 | 枫林镇 |
| S181812 | 37 | 狮溪溪 | 28°19′44.5″ | 120°46′46.8″ | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 6.69 | 4.23 | 1.86 | 0.33 | 60 |
| S181813 | 38 | 枫孤溪 | 28°18′29.6″ | 120°45′59.4″ | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 6.97 | 1.00 | 0.13 | 0.02 | >100 |
| 九 | 岩坦镇 |
| S181814 | 39 | 岩坦溪（黄南口-溪口段） | 28°26′4″ | 120°43′11″ | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 7.02 | 0.83 | 0.04 | <0.02 | >100 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水334 |
| 共8页 第6页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 2月 水质 | 本月 水质 | pH值 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S181815 | 40 | 闪坑溪 | 28°28′47″ | 120°42′36″ | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 6.93 | 1.20 | 0.10 | <0.02 | >100 |
| S181816 | 41 | 深龙溪 | 28°30′16″ | 120°38′00″ | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 6.98 | 0.83 | <0.02 | <0.02 | >100 |
| 十 | 鹤盛镇 |
| S181817 | 42 | 玉带溪 蓬一村河 | 28°22′9.3″ | 120°49′0.5″ | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 6.95 | 1.00 | 0.09 | <0.02 | >100 |
| 十一 | 东城街道 |
| S181818 | 43 | 陡门溪 | 28°10′31.1″ | 120°45′50.9″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.88 | 2.23 | 0.07 | 0.03 | 46 |
| S181819 | 44 | 陈岙河 | 28°9′40″ | 120°43′57.6″ | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 7.11 | 7.19 | 1.40 | 0.30 | 45 |
| S181820 | 45 | 陡门河 （敬仁） | 28°10′9.9″ | 120°44′17.3″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 7.35 | 2.74 | 0.19 | 0.14 | >100 |
| S181821 | 46 | 河底河 | 28°9′39.8″ | 120°43′15.4″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 6.58 | 5.71 | 1.00 | 0.10 | 46 |
| S181822 | 47 | 鹅浦河 前村段 | 28°07′14.96″ | 120°41′37.28″ | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 6.89 | 6.38 | 9.68 | 0.70 | 30 |
| S181823 | 48 | 鹅浦河 浦东段 | 28°09′33.41″ | 120°04′42.12″ | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 7.38 | 2.78 | 1.86 | 0.32 | 38 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水334 |
| 共8页 第7页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 2月 水质 | 本月 水质 | pH值 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S181824 | 49 | 鹅浦河 浦口段 | 28°09′07.12″ | 120°41′40.07″ | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.05 | 5.58 | 8.32 | 0.39 | 32 |
| 十二 | 南城街道 |
| S181825 | 50 | 下塘溪 | 28°8′17.8″ | 120°41′39.4″ | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 7.26 | 2.68 | <0.02 | 0.07 | 56 |
| S181826 | 51 | 西巷河 | 28°8′25.6″ | 120°41′35.6″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.84 | 8.18 | 9.32 | 0.66 | 55 |
| S181827 | 52 | 电大浦 | 28°8′48.9″ | 120°40′13.2″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.08 | 5.51 | 3.93 | 0.49 | 45 |
| S181828 | 53 | 永中浦 | 28°9′11.6″ | 120°40′21.7″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.41 | 8.99 | 5.41 | 1.63 | 56 |
| S181829 | 54 | 戈田浦南 | 28°9′8.1″ | 120°41′2.8″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.36 | 7.44 | 9.32 | 0.92 | 44 |
| 十三 | 乌牛街道 |
| S181830 | 55 | 乌牛溪 | 28°3′31″ | 120°48′31″ | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.35 | 6.03 | 9.98 | 0.14 | 40 |
| S181831 | 56 | 河口岙支河 | 28°4′12″ | 120°48′17″ | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 6.89 | 10.6 | 0.40 | 0.28 | 29 |
| S181832 | 57 | 王宅、孙宅至西垟支河 （王宅村） | 28°02′10.00″ | 120°47′31″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.58 | 13.7 | 16.3 | 1.58 | 43 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水334 |
| 共8页 第8页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 2月 水质 | 本月 水质 | pH值 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S181833 | 58 | 王宅、孙宅至西垟支河 （孙宅村） | 28°02′20.81″ | 120°47′37.48″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.79 | 9.03 | 1.39 | 1.36 | 38 |
| 十四 | 黄田街道 |
| S181834 | 59 | 江边河 | 28°6′40″ | 120°41′44″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.62 | 11.6 | 7.19 | 0.56 | 40 |
| 十五 | 瓯北街道 |
| S181835 | 60 | 塘头河 | 28°2′54″ | 120°38′43.7″ | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 7.63 | 5.46 | 1.63 | 0.12 | 70 |
| S181836 | 61 | 小东浦 | 28°2′46.9″ | 120°39′15.7″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.29 | 6.38 | 6.84 | 0.65 | 30 |
| S181837 | 62 | 安丰溪 | 28°4′21.3″ | 120°36′59″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 7.41 | 2.01 | 0.16 | <0.02 | >100 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |

制表：                            校核：                         日期：

一、水质分类

依照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定，地面水使用目的和保护目标，中国地面水分六大类；

I类水：主要适用于源头水，国家自然保护区；

II类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地一级保护区，珍稀水生生物栖息地，鱼虾类产卵场，仔稚幼鱼的索饵场等；

III类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地二级保护区，鱼虾类越冬、回游通道，水产养殖区等渔业水域及游泳区；

IV类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

V类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

劣Ⅴ类：污染程度已超过V类的水，水质极差。

地表水环境质量标准基本项目标准限值    单位:mg/L

| 序号 | 项目 | 分级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 1 | 高锰酸盐指数 | ≤2 | ≤4 | ≤6 | ≤10 | ≤15 | ＞15 |
| 2 | 氨氮(NH4) | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 3 | 总磷 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 | ＞0.4 |
| 4 | pH值 | ≥90%或7.5 | ≥6 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ＜2 |

二、永嘉区域62条垃圾河道类别分析

1.上塘中心城区管委会共1条河道，其中鹅浦溪北为劣Ⅴ类水。

2.北城街道共4条河道，其中大亨溪、杭郭溪为Ⅱ类水；路口溪为Ⅲ类水；戈田浦北城为劣Ⅴ类水。

3.三江街道共14条河道，其中梅园浦、北岙河为Ⅱ类水；半岭溪为Ⅲ类水；G104挂彩纵河、中村纵河、长岙浦、后江河为Ⅳ类水；浦东河、浦东港儿河、江头河、缪北河道、黄岙河、箬岙底河、箬岙河为劣Ⅴ类水。

4.桥头镇共2条河道，其中坦头溪为Ⅱ类水；窑底河为劣Ⅴ类水。

5.桥下镇共6条河道，其中小京岙至岩下、梅岙河为Ⅱ类水；小京岙溪、西溪、玩具市场桥边段为Ⅲ类水；六岙河道为劣Ⅴ类水。

6.岩头镇共4条河道，其中张溪溪为Ⅰ类水；苍坡溪、五尺溪为Ⅱ类水；鲤溪河为Ⅴ类水。

7.沙头镇共5条河道，其中大楠溪、花坦溪为Ⅰ类水；楠溪江（河口段）、古庙溪为Ⅱ类水；小楠溪为Ⅲ类水。

8.枫林镇共2条河道，其中枫孤溪为Ⅰ类水；狮溪溪为Ⅴ类水。

9.岩坦镇共3条河道，其中岩坦溪（黄南口-溪口段）、闪坑溪、深龙溪为Ⅰ类水。

10.鹤盛镇共1条河道，其中玉带溪（蓬一村河）为Ⅰ类水。

11.东城街道共7条河道，其中陡门溪为Ⅱ类水；陡门河（敬仁）、河底河为Ⅲ类水；陈岙河为Ⅳ类水；鹅浦河浦东段为Ⅴ类水；鹅浦河前村段、鹅浦河浦口段为劣Ⅴ类水。

12.南城街道共5条河，其中下塘溪为Ⅱ类水；西巷河、电大浦、永中浦、戈田浦南城为劣Ⅴ类水。

13.乌牛街道共4条河道，其中河口岙支河为Ⅴ类水；乌牛溪、王宅孙宅至西垟支河（王宅村）、王宅孙宅至西垟支河（孙宅村）为劣Ⅴ类水。

14.黄田街道共1条河道，其中江边河为劣Ⅴ类水。

15.瓯北街道共3条河道，其中安丰溪为Ⅱ类水；塘头河为Ⅴ类水；小东浦为劣Ⅴ类水。

三、4月份永嘉县垃圾河道水质检测数据总结

2018年4月份永嘉县62条垃圾河道，其中：

Ⅰ类水8条：岩头镇1条，沙头镇2条，枫林镇1条，岩坦镇3条，鹤盛镇1条，占13%。

Ⅱ类水14条：北城街道2条，三江街道2条，桥头镇1条，桥下镇2条，岩头镇2条，沙头镇2条，东城街道1条，南城街道1条，瓯北街道1条，占23%。

Ⅲ类水8条：北城街道1条，三江街道1条，桥下镇3条，沙头镇1条，东城街道2条，占13%。

Ⅳ类水5条：三江街道4条，东城街道1条，占8%。

Ⅴ类水5条：岩头镇1条，枫林镇1条，东城街道1条，乌牛街道1条，瓯北街道1条，占8%。

劣Ⅴ类水22条：上塘中心城区管委会1条，北城街道1条，三江街道7条，桥头镇1条，桥下镇1条，东城街道2条，南城街道4条，乌牛街道3条，黄田街道1条，瓯北街道1条，占35%。

较之2月，本月19条河道水质变好,30条河道水质不变,13条河道水质变差,其中上塘中心城区管委会1条，北城街道1条，三江街道3条，桥下镇1条，岩头镇1条，沙头镇1条，枫林镇1条，东城街道3条，乌牛街道1条。