永嘉县4月份黑臭河道

水质检测报告（37条）

Test  Report

编号：2018水335

样 品 名 称                河 水

项 目 名 称       永嘉县黑臭河道水质检测

委 托 单 位             永嘉县水利局

检 测 类 别             抽样检验/检测

报 告 日 期          2018年04月30日

浙江省第十一地质大队

（盖 章）

浙 江 省 第 十 一 地 质 大 队

检 验/检 测 报 告

2018水335

共5页  第 1页

| 样品名称 | 河水 | 检验/检测类别 | 抽样检验/检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 永嘉县水利局 | 样品状态 | 液态 |
| 采样日期 | 2018.04.02-28 | 采 样 人 | 徐恩伟、周国榜 |
| 检验/检测场所 | 透明度现场检测 pH值、高锰酸盐指数、氨氮、总磷实验室检测 | 样品数量 | 37个 |
| 检验/检测环境 | 室温22℃ 湿度60% | 检验/检测日期 | 2018.04.02-29 |
| 检验/检测项目 | pH值、 总磷、 氨氮 、高锰酸盐指数、透明度 |
| 检验/检测依据 | 水质 pH值的测定 电化学法 HJ 506-2009 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 水质 透明度的测定《塞氏盘法》 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版）国家环保总局（2006年） |
| 检验/检测设备 | pHS-3E pH计 UV-1601 紫外分光光度计 塞氏圆盘 |
| 检 验 / 检 测 报 告 说 明 | 浙江省第十一地质大队受永嘉县水利局的委托，于2018年4月02日至28日对永嘉县37条黑臭河道进行采样监测，监测结果见2-5页。 （检验/检测报告专用章） 签发日期： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

检测：             审核：               批准：

| 浙江省第十一地质大队 |
| --- |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水335 |
| 共5页 第2页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 2月 水质 | 本月 水质 | pH值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| 一 | 三江街道 |
| S181838 | 1 | 芦田河 | 28°6′2″ | 120°41′59″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.64 | 15.4 | 31.3 | 2.76 | 24 |
| S181839 | 2 | 江头蛋河 | 28°2′53.67″ | 120°40′39″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.16 | 9.43 | 12.9 | 1.59 | 28 |
| 二 | 桥头镇 |
| S181840 | 3 | 仁堂河 | 28°10′10″ | 120°28′28″ | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 7.06 | 1.37 | 0.48 | <0.02 | 52 |
| S181841 | 4 | 菇溪 | 28°9′28″ | 120°29′8″ | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 6.99 | 2.04 | 1.50 | 0.08 | 27 |
| S181842 | 5 | 横方浃 | 28°10′46″ | 120°28′24″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.73 | 4.28 | 4.60 | 0.47 | 37 |
| S181843 | 6 | 新浦河 | 28°9′19″ | 120°29′14″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.87 | 2.94 | 3.65 | 0.22 | 33 |
| S181844 | 7 | 石马岙溪 | 28°9′50″ | 120°29′10″ | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 6.89 | 4.01 | 4.48 | 0.41 | 35 |
| S181845 | 8 | 底新村河 | 28°10′32″ | 120°28′23″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.74 | 2.55 | 3.29 | 0.22 | 43 |
| 三 | 东城街道 |
| S181846 | 9 | 山仓河 园区段 | 28°9′28.6″ | 120°44′37.3″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.99 | 9.33 | 17.7 | 4.97 | 30 |

| 浙江省第十一地质大队 |
| --- |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水335 |
| 共5页 第3页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 2月 水质 | 本月 水质 | pH值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| 四 | 南城街道 |
| S181847 | 10 | 中塘溪 | 28°8′40.6″ | 120°39′54.2″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 7.18 | 1.12 | <0.02 | 0.05 | >100 |
| S181848 | 11 | 下堡河 | 28°9′1.3″ | 120°40′34.8″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.02 | 9.41 | 9.44 | 1.40 | 37 |
| 五 | 乌牛街道 |
| S181849 | 12 | 芦池河 | 28°1′54″ | 120°47′15″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.69 | 10.6 | 20.6 | 1.70 | 30 |
| S181850 | 13 | 新庄支河 | 28°3′6″ | 120°47′51″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.45 | 9.25 | 13.1 | 0.32 | 36 |
| S181851 | 14 | 黄坑支河 | 28°3′30″ | 120°48′21″ | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 7.26 | 10.5 | 0.62 | 0.21 | 38 |
| S181852 | 15 | 西湾支河 | 28°1′32″ | 120°46′52″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.66 | 26.0 | 23.1 | 3.00 | 20 |
| 六 | 黄田街道 |
| S181853 | 16 | 万寿河 | 28°5′3″ | 120°41′15″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.02 | 9.41 | 7.55 | 2.12 | 42 |
| S181854 | 17 | 千东河 | 28°4′5″ | 120°41′1″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.45 | 13.5 | 10.9 | 1.20 | 38 |
| 七 | 瓯北街道 |
| S181855 | 18 | 马岙浦 | 28°3′31.5″ | 120°37′45.5″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.95 | 9.14 | 8.14 | 0.61 | 36 |

| 浙江省第十一地质大队 |
| --- |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水335 |
| 共5页 第4页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 2月 水质 | 本月 水质 | pH值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S181856 | 19 | 珠岙河 | 28°3′18.4″ | 120°38′29.1″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.26 | 10.3 | 12.4 | 1.04 | 34 |
| S181857 | 20 | 后垟浦 | 28°2′43.8″ | 120°37′58.2″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.10 | 3.78 | 2.57 | 0.31 | 27 |
| S181858 | 21 | 浦西河 | 28°2′52.4″ | 120°37′20.4″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.60 | 5.18 | 11.0 | 0.95 | 44 |
| S181859 | 22 | 龙新河 （创新社区） | 28°2′31.6″ | 120°39′12.1″ | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 7.55 | 3.93 | 0.33 | 0.38 | 20 |
| S181860 | 23 | 龙新河 （昌新路） | 28°2′35.9″ | 120°38′33.5″ | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 7.81 | 4.96 | 1.56 | 0.25 | 20 |
| S181861 | 24 | 罗浦礁大河 （江北） | 28°3′21.9″ | 120°37′4.7″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.32 | 10.3 | 9.68 | 0.79 | 35 |
| S181862 | 25 | 罗浮浦 | 28°2′36.5″ | 120°39′13.1″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.42 | 6.89 | 11.8 | 1.00 | 20 |
| S181863 | 26 | 白水浦 | 28°3′46.5″ | 120°38′14.2″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.87 | 7.56 | 5.41 | 0.57 | 34 |
| S181864 | 27 | 后周浦 | 28°4′16.2″ | 120°36′33.4″ | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 7.50 | 3.08 | 3.87 | 0.25 | 25 |
| S181865 | 28 | 丁礁浦 | 28°3′35″ | 120°36′23.2″ | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 7.35 | 2.64 | 1.70 | 0.29 | 16 |
| S181866 | 29 | 东村浦 | 28°4′17.1″ | 120°37′5.2″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.52 | 7.50 | 10.8 | 0.90 | 28 |

| 浙江省第十一地质大队 |
| --- |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水335 |
| 共5页 第5页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 2月 水质 | 本月 水质 | pH值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S181867 | 30 | 张堡浦北 | 28°2′58.1″ | 120°36′28.6″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.54 | 2.40 | 2.75 | 0.29 | 18 |
| S181868 | 31 | 张堡浦南 | 28°3′50.8″ | 120°37′2.0″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.46 | 7.12 | 10.4 | 1.50 | 20 |
| S181869 | 32 | 堡一浦 （礁张浦） | 28°3′5.6″ | 120°36′6.7″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.42 | 29.5 | 41.1 | 0.71 | 15 |
| S181870 | 33 | 礁头浦 | 28°4′12.4″ | 120°36′19.0″ | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 6.64 | 2.08 | 1.98 | 0.10 | 27 |
| S181871 | 34 | 礁下浦 | 28°3′38.3″ | 120°36′29.9″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.74 | 4.28 | 9.36 | 0.66 | 20 |
| S181872 | 35 | 上河浦 | 28°2′35.7″ | 120°36′36.6″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.35 | 7.91 | 2.03 | 1.29 | 40 |
| S181873 | 36 | 罗浦礁大河 （东瓯段） | 28°3′43.0″ | 120°36′39.0″ | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 7.20 | 2.90 | 1.70 | 0.30 | 19 |
| S181874 | 37 | 北二河 | 28°3′54.9″ | 120°37′3.2″ | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 7.56 | 2.68 | 1.82 | 0.18 | 18 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |
| 制表： 校核： 日期： |

一、水质分类

依照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定，地面水使用目的和保护目标，中国地面水分六大类；

I类水：主要适用于源头水，国家自然保护区；

II类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地一级保护区，珍稀水生生物栖息地，鱼虾类产卵场，仔稚幼鱼的索饵场等；

III类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地二级保护区，鱼虾类越冬、回游通道，水产养殖区等渔业水域及游泳区；

IV类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

V类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

劣Ⅴ类：污染程度已超过V类的水，水质极差。

地表水环境质量标准基本项目标准限值    单位:mg/L

| 序号 | 项目 | 分级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 1 | 高锰酸盐指数 | ≤2 | ≤4 | ≤6 | ≤10 | ≤15 | ＞15 |
| 2 | 氨氮(NH4) | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 3 | 总磷 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 | ＞0.4 |
| 4 | pH值 | ≥90%或7.5 | ≥6 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ＜2 |

二、永嘉区域37条黑臭河道类别分析

1.三江街道共2条河道，其中芦田河、江头蛋河为劣Ⅴ类水。

2.桥头镇共6条河道，其中仁堂河为Ⅱ类水；菇溪为Ⅳ类水；横方浃、新浦河、石马岙溪、底新村河为劣Ⅴ类水。

3.东城街道共1条河道，其中山仓河园区段为劣Ⅴ类水。

4.南城街道共2条河道，其中中塘溪为Ⅱ类水；下堡河为劣Ⅴ类水。

5.乌牛街道共4条河道，其中黄坑支河为Ⅳ类水；新庄支河、芦池河、西湾支河为劣Ⅴ类水。

6.黄田街道共2条河道，其中万寿河、千东河为劣Ⅴ类水。

7.瓯北街道共20条河道，其中龙新河（创新社区）、龙新河（昌新路）、丁礁浦、礁头浦、罗浦礁大河（东瓯段）、北二河为Ⅴ类水；马岙浦、珠岙河、后垟浦、浦西河、罗浦礁大河（江北）、罗浮浦、白水浦、后周浦、东村浦、张堡浦北、张堡浦南、堡一浦（礁张浦）、礁下浦、上河浦为劣Ⅴ类水。

三、4月份永嘉县黑臭河道水质检测数据总结

2018年4月份永嘉县37条黑臭河道，其中：

Ⅱ类水2条：桥头镇1条，南城街道1条，占5%。

Ⅳ类水1条：桥头镇1条，占3%。

Ⅴ类水7条：乌牛街道1条，瓯北街道6条，占19%。

劣Ⅴ类水27条：三江商务区2条，桥头镇4条，东城街道1条，南城街道1条，乌牛街道3条，黄田街道2条，瓯北街道14条，占73%。

较之2月，本月8条河道水质变好,25条河道水质不变,4条河道水质变差,其中桥头镇2条，乌牛街道1条，瓯北街道1条。