永嘉县6月份垃圾河道

水质检测报告（62条）

Test  Report

编号：2018水566

样 品 名 称                河 水

项 目 名 称       永嘉县垃圾河道水质检测

委 托 单 位             永嘉县水利局

检 测 类 别             抽样检验/检测

报 告 日 期          2018年06月28日

浙江省第十一地质大队

（盖 章）

浙 江 省 第 十 一 地 质 大 队

检 验/检 测 报 告

2018水566

共8页  第 1页

| 样品名称 | 河水 | 检验/检测类别 | 抽样检验/检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 永嘉县水利局 | 样品状态 | 液态 |
| 采样日期 | 2018.06.04-23 | 采 样 人 | 程烜、周国榜 |
| 检验/检测场所 | 透明度现场检测 pH值、高锰酸盐指数、氨氮、总磷实验室检测 | 样品数量 | 62个 |
| 检验/检测环境 | 室温28℃ 湿度68% | 检验/检测日期 | 2018.06.04-24 |
| 检验/检测项目 | pH值、 总磷、 氨氮 、高锰酸盐指数、透明度 |
| 检验/检测依据 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 水质 透明度的测定《塞氏盘法》 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版）国家环保总局（2006年） |
| 检验/检测设备 | pHS-3E pH计 UV-1601 紫外分光光度计 塞氏圆盘 |
| 检 验 / 检 测 报 告 说 明 | 浙江省第十一地质大队受永嘉县水利局的委托，于2018年6月 04 日至23日对永嘉县62条垃圾河道进行采样监测，监测结果见2-8页。 （检验/检测报告专用章） 签发日期： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

检测：               审核：               批准：

| 浙江省第十一地质大队 |
| --- |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水566 |
| 共8页 第2页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 4月 水质 | 本月 水质 | pH值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| 一 | 上塘中心城区管委会 |
| S182885 | 1 | 鹅浦溪北 | 28°9′33″ | 120°41′46.6″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.57 | 3.69 | 2.94 | 0.33 | 35 |
| 二 | 北城街道 |
| S182886 | 2 | 路口溪 | 28°10′42.2″ | 120°40′28.8″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 7.65 | 1.19 | 0.20 | 0.11 | 55 |
| S182887 | 3 | 戈田浦北 | 28°9′30.8″ | 120°40′52″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.62 | 11.2 | 2.99 | 0.58 | 50 |
| S182888 | 4 | 大亨溪 | 28°11′24.1″ | 120°38′56.5″ | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 7.64 | 1.14 | 0.06 | <0.02 | >100 |
| S182889 | 5 | 杭郭溪 | 28°10′44.4″ | 120°40′18.4″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.44 | 1.61 | 0.13 | 0.04 | 80 |
| 三 | 三江街道 |
| S182890 | 6 | G104挂彩 纵河 | 28°2′11″ | 120°44′31″ | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 7.04 | 4.93 | 1.18 | 0.31 | 37 |
| S182891 | 7 | 中村纵河 | 28°2′12″ | 120°44′12″ | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 7.70 | 3.44 | 0.29 | 0.13 | 25 |
| S182892 | 8 | 梅园浦 | 28°2′29″ | 120°42′58″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 7.11 | 5.02 | 0.34 | 0.20 | 40 |
| S182893 | 9 | 长岙浦 | 28°2′37″ | 120°42′4″ | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 8.87 | 8.57 | 0.39 | 0.23 | 38 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水566 |
| 共8页 第3页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 4月 水质 | 本月 水质 | pH值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S182894 | 10 | 后江河 | 28°3′17″ | 120°41′22″ | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 6.92 | 4.61 | 3.04 | 0.17 | 25 |
| S182895 | 11 | 浦东河 | 28°3′1″ | 120°41′8″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.62 | 7.84 | 3.92 | 0.56 | 32 |
| S182896 | 12 | 浦东港儿河 | 28°2′44″ | 120°41′8″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.68 | 7.88 | 10.6 | 1.02 | 40 |
| S182897 | 13 | 江头河 | 28°3′10″ | 120°40′44.8″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.93 | 4.62 | 6.02 | 0.88 | 38 |
| S182898 | 14 | 半岭溪 | 28°4′27″ | 120°43′11″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 7.80 | 2.72 | 0.16 | 0.12 | 48 |
| S182899 | 15 | 北岙河 | 28°4′47″ | 120°43′3″ | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 7.68 | 6.08 | 0.21 | 0.16 | 35 |
| S182900 | 16 | 缪北河道 | 28°5′9″ | 120°42′33″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.48 | 5.12 | 4.09 | 0.53 | 37 |
| S182901 | 17 | 黄岙河 | 28°5′28″ | 120°42′1″ | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 7.39 | 13.4 | 0.92 | 0.23 | 25 |
| S182902 | 18 | 箬岙底河 | 28°6′35″ | 120°42′32″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.35 | 6.27 | 2.38 | 0.36 | 30 |
| S182903 | 19 | 箬岙河 | 28°6′50″ | 120°42′37″ | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | 7.12 | 4.93 | 0.94 | 0.24 | 32 |
| 四 | 桥头镇 |
| S182904 | 20 | 坦头溪 | 28°10′15″ | 120°28′50″ | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 7.49 | 1.99 | 1.41 | 0.10 | >100 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水566 |
| 共8页 第4页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 4月 水质 | 本月 水质 | pH值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S182905 | 21 | 窑底河 | 28°10′24.6″ | 120°27′58″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.26 | 2.73 | 4.64 | 0.14 | 40 |
| 五 | 桥下镇 |
| S182906 | 22 | 小京岙 至岩下 | 28°8′22″ | 120°33′60″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.49 | 2.27 | 0.12 | <0.02 | 80 |
| S182907 | 23 | 小京岙溪 | 28°8′56″ | 120°34′31″ | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 7.89 | 1.81 | 0.10 | <0.02 | 80 |
| S182908 | 24 | 梅岙河 | 28°6′43″ | 120°34′43″ | Ⅱ类 | 劣Ⅴ类 | 7.60 | 3.83 | 5.25 | 0.17 | 38 |
| S182909 | 25 | 六岙河道 | 28°5′47″ | 120°35′49″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.43 | 5.43 | 10.6 | 0.63 | 30 |
| S182910 | 26 | 西溪 | 28°10′8″ | 120°33′12″ | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 7.43 | 1.70 | 0.05 | <0.02 | >100 |
| S182911 | 27 | 玩具市场 桥边段 | 28°7′50″ | 120°33′37″ | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 7.53 | 3.75 | 4.31 | 0.19 | 40 |
| 六 | 岩头镇 |
| S182912 | 28 | 鲤溪河 | 28°24′27″ | 120°46′20″ | Ⅴ类 | Ⅲ类 | 7.77 | 3.42 | 0.66 | 0.12 | 45 |
| S182913 | 29 | 张溪溪 | 28°25′28″ | 120°46′13″ | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 7.93 | 1.81 | 0.09 | <0.02 | >100 |
| S182914 | 30 | 苍坡溪 | 28°20′43.4″ | 120°44′8.5″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.78 | 3.42 | 0.15 | 0.02 | 70 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水566 |
| 共8页 第5页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 4月 水质 | 本月 水质 | pH值 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S182915 | 31 | 五尺溪 | 28°20′45″ | 120°44′8″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 7.13 | 2.04 | 0.11 | 0.18 | 70 |
| 七 | 沙头镇 |
| S182916 | 32 | 大楠溪 | 28°15′05″ | 120°44′02″ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.11 | 1.78 | 0.16 | 0.02 | 80 |
| S182917 | 33 | 小楠溪 | 28°15′50″ | 120°42′29″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 7.43 | 2.81 | 0.17 | <0.02 | 70 |
| S182918 | 34 | 楠溪江 （河口段） | 28°3′37.8″ | 120°40′37.0″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.09 | 2.47 | 0.33 | 0.05 | 30 |
| S182919 | 35 | 花坦溪 | 28°16′16″ | 120°46′22.9″ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.32 | 2.21 | 0.17 | 0.03 | 80 |
| S182920 | 36 | 古庙溪 | 28°13′36″ | 120°46′20.2″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.10 | 2.11 | 0.21 | 0.03 | >100 |
| 八 | 枫林镇 |
| S182921 | 37 | 狮溪溪 | 28°19′44.5″ | 120°46′46.8″ | Ⅴ类 | Ⅱ类 | 7.27 | 2.30 | 0.46 | 0.06 | 40 |
| S182922 | 38 | 枫孤溪 | 28°18′29.6″ | 120°45′59.4″ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.25 | 2.44 | 0.23 | 0.09 | 70 |
| 九 | 岩坦镇 |
| S182923 | 39 | 岩坦溪（黄南口-溪口段） | 28°26′4″ | 120°43′11″ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.97 | 1.09 | 0.19 | <0.02 | 40 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水566 |
| 共8页 第6页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 4月 水质 | 本月 水质 | pH值 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S182924 | 40 | 闪坑溪 | 28°28′47″ | 120°42′36″ | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 7.95 | 1.75 | 0.08 | <0.02 | >100 |
| S182925 | 41 | 深龙溪 | 28°30′16″ | 120°38′00″ | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 8.07 | 1.73 | 0.02 | <0.02 | >100 |
| 十 | 鹤盛镇 |
| S182926 | 42 | 玉带溪 蓬一村河 | 28°22′9.3″ | 120°49′0.5″ | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 7.25 | 1.84 | 0.15 | 0.02 | 60 |
| 十一 | 东城街道 |
| S182927 | 43 | 陡门溪 | 28°10′31.1″ | 120°45′50.9″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.77 | 2.17 | 0.14 | 0.04 | 70 |
| S182928 | 44 | 陈岙河 | 28°9′40″ | 120°43′57.6″ | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 7.77 | 7.86 | 2.66 | 0.13 | 45 |
| S182929 | 45 | 陡门河 （敬仁） | 28°10′9.9″ | 120°44′17.3″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 6.19 | 3.59 | 0.17 | 0.06 | 45 |
| S182930 | 46 | 河底河 | 28°9′39.8″ | 120°43′15.4″ | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 7.63 | 6.68 | 1.36 | 0.19 | 45 |
| S182931 | 47 | 鹅浦河 前村段 | 28°07′14.96″ | 120°41′37.28″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.52 | 3.75 | 2.91 | 0.31 | 32 |
| S182932 | 48 | 鹅浦河 浦东段 | 28°09′33.41″ | 120°04′42.12″ | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.67 | 3.32 | 2.54 | 0.28 | 35 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水566 |
| 共8页 第7页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 4月 水质 | 本月 水质 | pH值 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S182933 | 49 | 鹅浦河 浦口段 | 28°09′07.12″ | 120°41′40.07″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 9.13 | 8.68 | 5.85 | 0.53 | 37 |
| 十二 | 南城街道 |
| S182934 | 50 | 下塘溪 | 28°8′17.8″ | 120°41′39.4″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.19 | 2.34 | 0.18 | <0.02 | 70 |
| S182935 | 51 | 西巷河 | 28°8′25.6″ | 120°41′35.6″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.60 | 7.38 | 5.85 | 0.53 | 60 |
| S182936 | 52 | 电大浦 | 28°8′48.9″ | 120°40′13.2″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.39 | 4.23 | 2.82 | 0.44 | 35 |
| S182937 | 53 | 永中浦 | 28°9′11.6″ | 120°40′21.7″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.15 | 8.11 | 2.05 | 1.03 | 80 |
| S182938 | 54 | 戈田浦南 | 28°9′8.1″ | 120°41′2.8″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.30 | 4.80 | 7.45 | 0.60 | 30 |
| 十三 | 乌牛街道 |
| S182939 | 55 | 乌牛溪 | 28°3′31″ | 120°48′31″ | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | 6.95 | 5.44 | 1.06 | 0.26 | 30 |
| S182940 | 56 | 河口岙支河 | 28°4′12″ | 120°48′17″ | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 8.97 | 7.50 | 0.60 | 0.25 | 30 |
| S182941 | 57 | 王宅、孙宅至西垟支河 （王宅村） | 28°02′10.00″ | 120°47′31″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 8.28 | 8.02 | 0.82 | 0.54 | 30 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水566 |
| 共8页 第8页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 4月 水质 | 本月 水质 | pH值 （mg/L） | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S182942 | 58 | 王宅、孙宅至西垟支河 （孙宅村） | 28°02′20.81″ | 120°47′37.48″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 8.77 | 7.71 | 7.56 | 1.01 | 38 |
| 十四 | 黄田街道 |
| S182943 | 59 | 江边河 | 28°6′40″ | 120°41′44″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.33 | 7.15 | 3.65 | 0.77 | 37 |
| 十五 | 瓯北街道 |
| S182944 | 60 | 塘头河 | 28°2′54″ | 120°38′43.7″ | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.92 | 3.73 | 5.52 | <0.02 | 70 |
| S182945 | 61 | 小东浦 | 28°2′46.9″ | 120°39′15.7″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.15 | 7.01 | 9.43 | 0.80 | 25 |
| S182946 | 62 | 安丰溪 | 28°4′21.3″ | 120°36′59″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.03 | 2.73 | 0.21 | 0.04 | 50 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |

制表：                            校核：                         日期：

一、水质分类

依照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定，地面水使用目的和保护目标，中国地面水分六大类；

I类水：主要适用于源头水，国家自然保护区；

II类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地一级保护区，珍稀水生生物栖息地，鱼虾类产卵场，仔稚幼鱼的索饵场等；

III类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地二级保护区，鱼虾类越冬、回游通道，水产养殖区等渔业水域及游泳区；

IV类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

V类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

劣Ⅴ类：污染程度已超过V类的水，水质极差。

地表水环境质量标准基本项目标准限值    单位:mg/L

| 序号 | 项目 | 分级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 1 | 高锰酸盐指数 | ≤2 | ≤4 | ≤6 | ≤10 | ≤15 | ＞15 |
| 2 | 氨氮(NH4) | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 3 | 总磷 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 | ＞0.4 |
| 4 | pH值 | ≥90%或7.5 | ≥6 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ＜2 |

二、永嘉区域62条垃圾河道类别分析

1.上塘中心城区管委会共1条河道，其中鹅浦溪北为劣Ⅴ类水。

2.北城街道共4条河道，其中大亨溪为Ⅰ类水；杭郭溪为Ⅱ类水；路口溪为Ⅲ类水；戈田浦（北城）为劣Ⅴ类水。

3.三江街道共14条河道，其中中村纵河、梅园浦、半岭溪（罗溪河）为Ⅲ类水；长岙浦、北岙河、箬岙河为Ⅳ类水；G104挂彩纵河、黄岙河为Ⅴ类水；后江河、浦东河、浦东港儿河、江头河、缪北河道、箬岙底河为劣Ⅴ类水。

4.桥头镇共2条河道，其中坦头溪为Ⅳ类水；窑底河为劣Ⅴ类水。

5.桥下镇共6条河道，其中小京岙溪、西溪下游段为Ⅰ类水；小京岙至岩下为Ⅱ类水；梅岙河、六岙河道、玩具市场桥边段为劣Ⅴ类水。

6.岩头镇共4条河道，其中张溪溪为Ⅰ类水；苍坡溪为Ⅱ类水；鲤溪河、五尺溪为Ⅲ类水。

7.沙头镇共5条河道，其中大楠溪、花坦溪、楠溪江（河口段）、古庙溪、小楠溪为Ⅱ类水。

8.枫林镇共2条河道，其中枫孤溪、狮溪溪为Ⅱ类水。

9.岩坦镇共3条河道，其中闪坑溪、深龙溪为Ⅰ类水；岩坦溪（黄南口-溪口段）为Ⅱ类水。

10.鹤盛镇共1条河道，其中玉带溪（蓬一村河）为Ⅰ类水。

11.东城街道共7条河道，其中陡门溪、陡门河（敬仁）为Ⅱ类水；河底河为Ⅳ类水；陈岙河、鹅浦河前村段、鹅浦河浦东段、鹅浦河浦口段为劣Ⅴ类水。

12.南城街道共5条河，其中下塘溪为Ⅱ类水；西巷河、电大浦、永中浦、戈田浦南城为劣Ⅴ类水。

13.乌牛街道共4条河道，其中乌牛溪、河口岙支河为Ⅳ类水；王宅孙宅至西垟支河（王宅村）、王宅孙宅至西垟支河（孙宅村）为劣Ⅴ类水。

14.黄田街道共1条河道，其中江边河为劣Ⅴ类水。

15.瓯北街道共3条河道，其中安丰溪为Ⅱ类水；塘头河、小东浦为劣Ⅴ类水。

三、6月份永嘉县垃圾河道水质检测数据总结

2018年6月份永嘉县62条垃圾河道，其中：

Ⅰ类水7条：北城街道1条，桥下镇2条，岩头镇1条，岩坦镇2条，鹤盛镇1条，占11%。

Ⅱ类水15条：北城街道1条，桥下镇1条，岩头镇1条，沙头镇5条，枫林镇2条，岩坦镇1条，东城街道2条，南城街道1条，瓯北街道1条，占24%。

Ⅲ类水6条：北城街道1条，三江街道3条，岩头镇2条，占10%。

Ⅳ类水7条：三江街道3条，桥头镇1条，东城街道1条，乌牛街道2条，占11%。

Ⅴ类水2条：三江街道2条，占3%。

劣Ⅴ类水25条：上塘中心城区管委会1条，北城街道1条，三江街道6条，桥头镇1条，桥下镇3条，东城街道4条，南城街道4条，乌牛街道2条，黄田街道1条，瓯北街道2条，占41%。

较之4月，本月12条河道水质变好,34条河道水质不变,16条河道水质变差,其中三江街道4条，桥头镇1条，桥下镇2条，岩头镇1条，沙头镇2条，枫林镇1条，岩坦镇1条，东城街道3条，瓯北街道1条。